## Príloha číslo  2

## k Zmluve o budúcej  KÚPNEJ  ZMLUVE na byt/nebytový priestor č...

v POLYFUNKČNEJ BUDOVE FLORIÁN  NA ZÁHORÁCKEJ UL.  V MALACKÁCH – p.č.4503/41 až 44

TECHNICKÁ SPRÁVA –

Popis konštrukcií domu a kupovaných priestorov vo vyhotovení „holobyt“

Stavba Polyfunkčnej budovy FLORIÁN na Záhoráckej ulici v Malackách na p.č.4503/41 až 44 je podpivničená budova s 3 nadzemnými podlažiami a 1 podzemným podlažím. Stavba je založená na železobetónovej doske, nosnú konštrukciu tvorí železobetónová monolitická konštrukcia zo stľpov, stien a stropov. Obvodový plášť aj vnútorné deliace konštrukcie sú murované z muriva Porotherm . Výplne vonkajších okenných a dverných otvorov sú plastové, celý obvodový plášť je naviac zateplený minerálnou vlnou. Strecha je sedlová so sklonom18° s dreveným krovom s keramickou alebo betonovou krytinou.

Dispozícia vnútorných priestorov je atypická vzhľadom na riešenie stavby a jej vnútorných priestorov na ohraničenom pozemku v jestvujúcej zástavbe po zbúranej stavbe v obdľžnikovom  pôdoryse, samotná stavba nadzemných podlaží je riešená na  pôdoryse v tvare „L“. V objekte sa nachádzajú na 1. podzemnom podlaží – suteréne garážové státia a pivnice. Tieto priestory sú prístupné rampou z ulice Ferdiša Kostku alebo po vnútornom schodisku. Technická miestnosť spolu s jej zariadením nie je súčasťou spoločných častí a zariadení polyfunkčnej budovy a bude umiestnená v miestnosti č.104 - na prízemí – 1. nadzemnom podlaží. Na prízemí – 1.nadzemnom podlaží sa nachádzajú ďalšie nebytové priestory v počte 6 .  Ich počet a dispozíciu môže investor zmeniť v súlade s požiadavkami budúcich nájomcov a so súhlasom príslušných orgánov. Na ďalších dvoch podlažiach, resp. poschodiach je  v opakujúcich sa dispozíciách 12 bytových jednotiek a 2 nebytové jednotky, každá s dvoma izbami, resp. dvoma kanceláriami a výmerou od 44 m2 do cca 58 m2. Jednotlivé bytové jednotky sú doplnené potom loggiami. Zmena z bytových na nebytové priestory a opačne je možná podľa požiadaviek klientov.Byty sú prístupné z ulice Ferdiša Kostku zo spevnenej plochy jej pešej zóny

Spoločné časti a zariadenia Polyfunkčnej budovy obsahujú vstupy, zádveria, skriňu elektro s meracími prístrojmi, chodby a schodište. Spoločné časti a zariadenia sú vyhotovené kompletne, vrátane svietidiel a ostatných bezpečnostných prvkov stavby ako na „ kľúč “.

Každá bytová i nebytová jednotka má vlastné meranie spotreby všetkých médií – studenej vody, teplej úžitkovej vody, vykurovania, elektrickej energie. Vnútorné priestory sú dokončené v takom vyhotovení, ktoré spľňa požiadavky na vydanie užívacieho povolenia.

Vo vybavení  bytu, resp. nebytového priestoru nie sú zahrnuté tieto povrchové úpravy a zariadenia :  kuchynská linka a drez nerezový, výtokové batérie, sporák elektrický, vaňa a  sprchovacia kabína, umývadlá,  WC misy,  podlahové krytiny, dlažby, parkety, svietidlá,   obklady, dvere vnútorné s obložkovými zárubňami.

Byty a nebytové priestory  obsahujú také zariadenia a vybavenosť, ktoré umožňujú vydanie užívacieho povolenia , a to :

-         okná plastové

-         protipožiarne vonkajšie dvere zodpovedajúce požiarnemu úseku

-         steny a strop – omietka – biely pačok

-         trubkovanie pre telefón a signál TV, vrátane rozvodov

-         domový el. vrátnik

-         kompletné rozvody elektro vrátane vypínačov a zásuviek štandardného

vyhotovenia

-         vývody na automatickú pračku a umývačku riadu, vývod pre  vaňu, resp.

sprchový kút

-         vykurovacie telesá

-	     bezpečnostné odvetranie garážových priestorov

-        súčasťou odovzdania bytov a nebytových priestorov sú aj revízne správy

a doklady o vykonaní predpísaných skúšok, atesty a certifikáty dodaných

konštrukcií a zariadení

Pre stavbu budú zriadené a sprevádzkované prípojky inžinierskych sietí bez rozvodov plynu ( vodovod, kanalizácia splašková i dažďová, teplovodná prípojka, prípojka elektro-silnoprúd, telefónna prípojka, prípojka kábelovej televízie ). Pre protipožiarne zabezpečenie sa uvažuje s jestvujúcim vonkajším nadzemným hydrantom a v budove s prenosnými hasiacimi prístrojmi.

V Malackách, dňa : .......................

Predávajúci : .........................................		Kupujúci : ............................................